渝交管养〔2017〕180号附件2

重庆市公路养护从业资质条件（试行）

# 一、日常养护类

甲级：可承担本市范围内所有公路（含桥梁、隧道）及附属设施的日常养护、小修保养、绿化管护等养护维修作业。

1．财务状况：企业净资产600万元以上，近三年财务主要指标状况良好。

2．主要人员：

企业技术负责人有5年以上公路工程管理工作经历，且具有公路相关专业高级以上职称；财务负责人具有中级以上会计职称。公路工程系列中级职称人员不少于8人，高级职称人员不少于2人。公路工程职称人员中4人及以上有5年以上公路日常养护管理工作经历。

技术工人必须具有相应工种的职业资格等级证书，其中，中级工不少于20人（公路养护工不少于10人）、高级工不少于10人（公路养护工不少于5人），设备操作人员应满足国家相关要求。

3．主要业绩：近3年从事高速公路和一级公路日常养护、小修保养作业累计里程200公里以上，或三级（含）以上公路日常养护、小修保养累计里程400公里以上。

4．主要设备：具有与从事该类别作业范围相适应的机具设备，并至少具有以下设备：

日常养护类（甲级）资质自有机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面清扫车 | 清扫宽度≥3m，清扫速度5-15Km/H | 1台 |
| 2 | 波形护栏打拔钻一体机 |  | 1台 |
| 3 | 轮式挖掘机 | 斗容量0.3m3以上 | 1台 |
| 4 | 小型压路机 | 钢轮 | 1台 |
| 5 | 沥青路面综合养护车 | 料斗容量>500KG，沥青容量>500L，碾压轮线荷载>250N/cm | 1台 |
| 6 | 洒水车 | 5t及以上 | 1台 |
| 7 | 护栏清洗车 |  | 1台 |
| 8 | 公路标线设备 |  | 1套 |
| 9 | 装载机 | 30型及以上 | 1台 |
| 10 | 平板拖车 |  | 1台 |
| 11 | 移动式安全标志车 |  | 1台 |

乙级：可从事本市范围内普通公路（含桥梁、隧道）及附属设施的日常养护、小修保养、绿化管护等保养维修作业。

1．财务状况：企业净资产300万元以上，近三年度财务主要指标状况良好。

2．主要人员：

企业技术负责人具有3年以上公路工程管理工作经历，且具有公路相关专业中级以上职称；财务负责人具有中级以上会计职称。公路工程系列中级职称以上人员不少于4人。公路工程职称人员中2人及以上有3年以上公路日常养护管理工作经历。

技术工人必须具有相应工种的职业资格等级证书，其中中级工不少于15人（公路养护工不少于7人）、高级工不少于5人（公路养护工不少于3人），设备操作人员应满足国家相关要求。

3．主要业绩：近3年从事等级公路日常养护、小修保养作业累计里程200公里以上。

4．主要设备：具有与从事该类别养护作业范围相适应的机具设备，并至少具有以下设备。

日常养护类（乙级）自有机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面清扫车 | 清扫宽度≥3m，清扫速度5-15Km/H | 1台 |
| 2 | 轮式挖掘机 | 斗容量0.3m3以上 | 1台 |
| 3 | 小型压路机 | 钢轮 | 1台 |
| 4 | 平板拖车 |  | 1台 |
| 5 | 装载机 | 30型及以上 | 1台 |
| 6 | 洒水车 | 5t及以上 | 1台 |
| 7 | 波形护栏打拔钻一体机 |  | 1台 |
| 8 | 公路标线设备 |  | 1套 |

二、周期养护工程类

（一）养护工程总承包

甲级：可承担本市范围内所有公路路基路面大中修工程、预防性养护工程，桥梁病害处治和加固补强工程，隧道土建病害处治工程，交安设施维护工程。

1．财务状况：企业净资产5000万元以上，近3年财务主要指标状况良好。

2．主要人员：

企业技术负责人具有10年以上公路工程管理工作经历，且具有公路相关专业高级以上职称；财务负责人具有高级以上会计职称。公路工程系列中级职称人员不少于30人（其中桥梁、隧道相关专业分别不少于2人），高级职称人员不少于10人（其中桥梁、隧道相关专业分别不少于1人）。公路工程职称人员中，应分别有5年以上路基路面大中修及桥梁和隧道设计、检测或施工管理工作经历，且合计人员不少于20人。

企业技术工人必须具有相应工种的职业资格等级证书，其中中级工不少于30人（公路养护工不少于15人）、高级工不少于20人（公路养护工不少于10人），设备操作人员应满足国家相关要求。

3．主要业绩：

企业近5年独立承担过以下4项（含）以上，且项目质量优良率达60%以上，合格率为100%。

①累计完成高等级公路路面大中修工程150万平方米；

②完成大桥及以上桥梁病害处治、加固补强工程不少于3座；

③完成公路隧道土建结构病害处治工程2座4000延米及以上；

④完成路基路面大中修或预防性养护工程单项合同金额5000万以上2个，桥梁病害处治、加固补强工程和隧道土建结构病害处治单项合同金额500万以上各1个。

4．主要设备：具有与从事该类别养护作业范围相适应的机具设备，并至少具有以下设备。

养护工程总承包甲级自有机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定土厂拌设备 | 生产率≥200t/h | 1套 |
| 2 | 各型振动压路机 | 12t以上双驱双振压路机1台、25t以上胶轮压路机1台，20t及以上单钢轮振动压路机1台，小型压路机1台 | 4台 |
| 3 | 摊铺机 | 摊铺宽度9米及以上 | 2台 |
| 4 | 推土机 | 118kw以上 | 1台 |
| 5 | 装载机 | 50型及以上 | 1台 |
| 6 | 挖掘机 | 斗容量1m3及以上 | 1台 |
| 7 | 平地机 | 发动机功率66~110kw | 1台 |
| 8 | 洒水车 | 8t及以上 | 1台 |
| 9 | 沥青洒布车 | 5000L及以上 | 1台 |
| 10 | 铣刨设备 | 宽度≥2m | 1台 |
| 11 | 稀浆封层车 | 20t及以上 | 1台 |
| 12 | 沥青混合料拌合楼 | 120t/h及以上 | 1套 |
| 13 | 水泥混凝土拌合设备 | 50立方米/小时及以上 | 1套 |
| 14 | 路面再生设备 | 宽度≥2m | 1套 |
| 15 | 高压水力破除机与液压破碎设备 |  | 1套 |
| 16 | 混凝土喷射泵 |  | 1套 |
| 17 | 位移同步顶升系统 | 同步精度1mm，且不少于10000吨顶升能力 | 3套 |

乙级：可承担本市范围内普通公路路基路面大中修工程、预防性养护工程，单跨≤150米的公路桥梁的一般病害处治、加固补强工程（不含悬索桥、斜拉桥、拱桥的索、杆更换工程，以及梁式桥梁纠偏顶升工程），隧道土建病害处治工程，交安设施维护工程。

1．财务状况：企业净资产3000万元以上，近3年度财务主要指标状况良好。

2．主要人员：

企业技术负责人具有8年以上从事公路工程管理的工作经历，且具有公路相关专业高级以上职称；财务负责人具有中级以上会计职称。公路工程系列中级职称人员不少于20人（桥梁、隧道相关专业分别不少于1人），高级职称人员不少于8人（桥梁、隧道相关专业分别不少于1人）。公路工程职称人员中，应分别有5年以上路基路面大中修及桥梁和隧道设计、检测或施工管理工作经历，且合计人员不少于14人。

企业技术工人必须具有相应工种的职业资格等级证书，其中中级工不少于20人（公路养护工不少于10人）、高级工不少于10人（公路养护工不少于5人），设备操作人员应满足国家相关要求。

3．主要业绩：

企业近5年独立承担过以下4项（含）以上，且项目质量优良率达60%以上，合格率为100%。

①累计完成高等级公路路面100万平方米高级路面大修工程；

②完成中桥及以上桥梁病害处治、加固补强工程不少于3座；

③完成公路隧道2座1000延米及以上土建结构病害处治工程。

④完成路基路面大中修或预防性养护工程单项合同金额4000万以上2个，桥梁病害处治、加固补强工程和隧道土建结构病害处治单项合同金额200万以上各1个。

4．主要设备：具有与从事该类别养护作业范围相适应的机具设备，并至少具有以下设备。

周期养护工程总承包乙级自有机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定土厂拌设备 | 生产率≥200t/h | 1套 |
| 2 | 各型振动压路机 | 12t以上双驱双振压路机1台、25t以上胶轮压路机1台，20t及以上单钢轮振动压路机1台，小型压路机1台 | 4台 |
| 3 | 摊铺机 | 摊铺宽度9米及以上 | 2台 |
| 4 | 推土机 | 118kw以上 | 1台 |
| 5 | 装载机 | 50型及以上 | 1台 |
| 6 | 挖掘机 | 斗容量1m3及以上 | 1台 |
| 7 | 平地机 | 发动机功率66~110kw | 1台 |
| 8 | 洒水车 | 8t及以上 | 1台 |
| 9 | 沥青洒布车 | 5000L及以上 | 1台 |
| 10 | 铣刨设备 | 宽度≥2m | 1台 |
| 11 | 稀浆封层车 | 20t及以上 | 1台 |
| 12 | 沥青混合料拌合楼 | 120t/h及以上 | 1套 |
| 13 | 水泥混凝土拌合设备 | 50立方米/小时及以上 | 1套 |
| 14 | 路面冷再生设备 | 宽度≥2m | 1台 |
| 15 | 高压水力破除机与液压破碎设备 |  | 1套 |
| 16 | 混凝土喷射泵 |  | 1套 |
| 17 | 位移同步顶升系统，甲级乙级 | 步精度1mm，且不少于3000吨顶升能力。 | 1套 |

# （二）路基路面工程

甲级：可承担本市范围内所有公路路基路面的大中修工程和预防性养护工程。

1．财务状况：企业净资产2000万元以上，近三年财务主要指标状况良好。

# 2．主要人员：

企业技术负责人具有8年以上从事公路工程管理的工作经历，且具有公路相关专业高级以上职称；财务负责人具有高级以上会计职称。公路工程系列中职称人员不少于15人，高级职称人员不少于5人。公路工程职称人员中，10人及以上有5年以上公路路基路面大中修施工管理工作经历。

企业技术工人必须具有相应工种的职业资格等级证书，其中中级工不少于20人（公路养护工不低于10人）、高级工不少于10人（公路养护工不低于10人），设备操作人员应满足国家相关要求。

# 3．主要业绩：

企业近5年独立承担过以下工程项目，且项目质量优良率达60%以上，合格率为100%。

①累计完成高等级公路路面大中修工程不少于100万平方米；

②承担高等级公路路面大修工程单项合同总金额不低于3000万元2项。

4．主要设备：具有与其作业范围相适应的专业机具设备，并至少具有以下设备：

周期养护工程路基路面甲级资质自有机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定土厂拌设备 | 生产率≥200t/h | 1套 |
| 2 | 各型振动压路机 | 12t以上双驱双振压路机1台、25t以上胶轮压路机1台，20t及以上单钢轮振动压路机1台，小型压路机1台 | 4台 |
| 3 | 摊铺机 | 摊铺宽度9米及以上 | 2台 |
| 4 | 装载机 | 50型及以上 | 1台 |
| 5 | 平地机 | 发动机功率66~110kw | 1台 |
| 6 | 洒水车 | 8t及以上 | 1台 |
| 7 | 沥青洒布车 | 5000L及以上 | 1台 |
| 8 | 铣刨设备 | 宽度≥2m | 1台 |
| 9 | 稀浆封层车 | 20t及以上 | 1台 |
| 10 | 沥青混合料拌合楼 | 120t/h及以上 | 1套 |
| 11 | 水泥混凝土拌合设备 | 50立方米/小时及以上 | 1套 |
| 12 | 路面冷再生设备 | 宽度≥2m | 1台 |

乙级：可承担本市范围内普通公路路基路面的大中修工程和预防性养护工程。

1．财务状况：企业净资产1000万元以上，近3年度财务主要指标状况良好。

2．主要人员：

企业技术负责人具有5年以上从事公路工程管理的工作经历，且具有公路相关专业中级以上职称；财务负责人具有中级以上会计职称。公路工程系列中级职称人员不少于10人，高级职称人员不少于2人。公路工程职称人员中，6人及以上的有5年以上公路路基路面大中修施工管理工作经历。

持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人，且施工员、安全员、造价员等人员齐全。

企业技术工人必须具有相应工种的职业资格等级证书，其中中级工不少于15人（公路养护工不低于7人）、高级工不少于8人（公路养护工不低于4人），设备操作人员应满足国家相关要求。

3．主要业绩

企业近5年独立承担过以下工程项目，且项目质量优良率达60%以上，合格率为100%。

①累计完成高等级公路路面大中修工程不少于80万平方米；

②承担高等级公路路面大修工程单项合同总金额不低于2000万元2项。

4．主要设备：具有与作业范围相适应的专业机具设备，并至少具有以下设备：

周期养护工程路基路面乙级资质自有机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定土厂拌设备 | 生产率≥200t/h | 1套 |
| 2 | 各型振动压路机 | 12t以上双驱双振压路机1台、25t以上胶轮压路机1台，20t及以上单钢轮振动压路机1台，小型压路机1台 | 4台 |
| 3 | 摊铺机 | 摊铺宽度9米及以上 | 2台 |
| 4 | 装载机 | 50型及以上 | 1台 |
| 5 | 平地机 | 发动机功率66~110kw | 1台 |
| 6 | 洒水车 | 8t及以上 | 1台 |
| 7 | 沥青洒布车 | 5000L及以上 | 1台 |
| 8 | 铣刨设备 | 宽度≥2m | 1台 |
| 9 | 稀浆封层车 | 20t及以上 | 1台 |
| 10 | 沥青混合料拌合楼 | 120t/h及以上 | 1套 |
| 11 | 水泥混凝土拌合设备 | 50立方米/小时及以上 | 1套 |
| 12 | 路面冷再生设备 | 宽度≥2m | 1台 |

（二）桥梁

甲级：可承担本市范围内所有公路桥梁的病害处治、加固补强工程。

1．财务状况：企业净资产1500万元以上，近3年财务主要指标状况良好。

2．主要人员：

企业技术负责人有8年以上公路工程管理工作经历，且具有公路相关专业高级职称；财务负责人具有高级以上会计职称。公路工程系列中级职称人员不少于15人（其中桥梁相关专业不少于4人），高级职称人员不少于5人（其中桥梁相关专业不少于2人）。其中6人具有8年以上从事桥梁设计、检测或施工管理工作经历。

企业技术工人必须具有相应工种的职业资格等级证书，其中中级工不少于20人（公路养护工不低于10人）、高级工不少于10人（公路养护工不低于5人），设备操作人员应满足国家相关要求。

3．主要业绩：

企业近5年独立承担过以下2项（含）以上，且项目质量优良率达60%以上，合格率为100%。

①独立完成公路桥梁病害处治、加固补强工程长度累计不少于4000延米（桥梁结构类型包括: 梁式桥、拱桥、斜拉桥、悬索桥、刚架桥中至少3种）;

②单孔跨径≥40米的桥梁不少于10座，或单孔跨径＞20米的桥梁不少于20座；

③桥梁病害处治、加固补强内容应包含桥梁同步顶升、墩柱纠偏、梁体复位、体外预应力、吊杆或拉索更换、增大截面加固、增设承重构件、粘贴钢板、粘贴碳纤维等中的不少于6种。

4．主要设备：具有与该资质类别相适应的专业机具设备，并至少具有以下设备：

周期养护工程桥梁甲级资质自有机械设备表

| 序号 | 机械名称 | 主参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位移同步顶升系统 | 同步精度1mm，且不少于10000吨顶升能力 | 3套 |
| 2 | 高空作业车 | 工作高度10~12m 工作台载重200~300kg 自行速度≥60km/h | 1台 |
| 3 | 液压破碎机 | 工作压力≥10MPa，流量≥30L/min， 功率≥30kw | 1台 |
| 4 | 除锈喷涂设备 | 喷涂压力10MPa以上 | 1台 |
| 5 | 高压水泵及喷射枪 | 压力≥1MPa，流量8~10m3/h | 1台 |
| 6 | 超声波探伤仪 | 扫描范围：0 ～ 10000mm，分辨力?Y40dB，垂直线性误差?ü3%；水平线性误差?ü0.1% | 1台 |
| 7 | 钢筋锈蚀仪 | 测量电位±1000mV，测量精度1mV，点距设置1~60cm可选测量面积84.24m2 | 1台 |
| 8 | 裂缝测宽仪 | 检测范围：手动5~500mm，自动0~500mm，检测精度：手动±5mm或不大于±10%，自动±5mm或不大于±10% | 1台 |
| 9 | 水泥混凝土拌合设备 | 50立方米/小时及以上 | 1套 |
| 10 | 桥梁施工检测用吊篮 |  | 1套 |
| 11 | 汽车吊 | 20吨及以上 | 1台 |

乙级：可承担本市范围内单跨≤150米的公路桥梁的一般病害处治、加固补强工程（不含悬索桥、斜拉桥、拱桥的索、杆更换工程，以及梁式桥梁纠偏顶升工程）。

1．财务状况：企业净资产800万元以上，近3年财务主要指标状况良好。

2．主要人员：

企业技术负责人有5年以上公路工程管理工作经历，且具有公路相关专业高级职称；财务负责人具有中级以上会计职称。公路工程系列中级职称人员不少于10人（其中桥梁相关专业不少于2人）,高级职称人员不少于3人（其中桥梁相关专业不少于1人）。其中3人具有5年以上从事桥梁设计、检测或施工管理工作经历。

企业技术工人必须具有相应工种的职业资格等级证书，其中中级工不少于15人（公路养护工不低于7人）、高级工不少于8人（公路养护工不低于4人），设备操作人员应满足国家相关要求。

3．主要业绩：

企业近5年独立承担过以下工程，且项目质量优良率达60%以上，合格率为100%。

①独立完成中桥及以上病害处治、加固补强工程累计不少于2座；

②桥梁病害处治、加固补强内容应包含增大截面加固、增设承重构件、粘贴钢板、粘贴碳纤维等中的不少于3种。

4．主要设备：具有与该资质类别相适应的专业机具设备，并至少具有以下设备：

周期养护工程桥梁乙级资质自有机械设备表

| 序号 | 机械名称 | 主参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位移同步顶升系统，甲级乙级 | 步精度1mm，且不少于3000吨顶升能力。 | 1套 |
| 2 | 高空作业车 | 工作高度10~12m 工作台载重200~300kg 自行速度≥60km/h | 1台 |
| 3 | 液压破碎机 | 工作压力≥10MPa，流量≥30L/min， 功率≥30kw | 1台 |
| 4 | 除锈喷涂设备 | 喷涂压力10MPa以上 | 1台 |
| 5 | 高压水泵及喷射枪 | 压力≥1MPa，流量8~10m3/h | 1台 |
| 6 | 超声波探伤仪 | 扫描范围：0 ～ 10000mm，分辨力?Y40dB，垂直线性误差?ü3%；水平线性误差?ü0.1% | 1台 |
| 7 | 钢筋锈蚀仪 | 测量电位±1000mV，测量精度1mV，点距设置1~60cm可选测量面积84.24m2 | 1台 |
| 8 | 裂缝测宽仪 | 检测范围：手动5~500mm，自动0~500mm，检测精度：手动±5mm或不大于±10%，自动±5mm或不大于±10% | 1台 |

（四）隧道

可从事本市范围内公路隧道土建结构的病害处治、加固补强工程。

1．财务状况：企业净资产1000万元以上，近三年财务主要指标状况良好。

2．主要人员：

企业技术负责人有8年以上公路工程管理经历，且具有公路相关专业高级职称；财务负责人具有高级以上会计职称。公路工程系列中级职称不少于15人（其中桥隧相关专业不少于4人），高级职称人员不少于5人（其中桥隧相关专业不少于1人）。其中3人有5年以上从事隧道工程设计或施工管理工作经历。

企业技术工人必须具有相应工种的职业资格等级证书，其中中级工不少于20人（公路养护工不低于10人）、高级工不少于10人（公路养护工不低于5人），设备操作人员应满足国家相关要求。

3．主要业绩：

企业近5年独立承担过以下项目，且项目质量优良率达60%以上，合格率为100%。

①累计完成公路隧道5公里以上土建结构的病害处治工程；

②累计完成不少于2座单洞长1000米以上公路隧道的病土建结构的病害处治工程；

③累计隧道土建结构的病害处治工程合同额2000万元以上。

4．主要设备：具有与该类别资质从业相适应的专业机具设备，并至少具有以下设备：

周期养护工程隧道资质自有机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊车 | 25T | 1台 |
| 2 | 衬砌台车 | 整体式模板台车 | 1套 |
| 3 | 风动凿岩机 | 44J，35cm/min | 8台 |
| 4 | 锚杆机 | 单体式，1.2Kw | 1套 |
| 5 | 混凝土湿喷机 | 7.5Kw, 5m3/h | 1套 |
| 6 | 水泥混凝土拌合设备 | 50立方米/小时及以上 | 1套 |
| 7 | 水泥混凝土运输罐车 | 6立方米及以上 | 2台 |
| 8 | 压浆设备 |  | 1套 |
| 9 | 输送泵 | 60立方米/小时及以上 | 1套 |

（五）机电工程

可从事本市范围内公路监控、通信、收费及供配电设施的日常维护、专项维护、专项工程。

1．财务状况：企业净资产600万元以上，近3年财务主要指标状况良好。

2．主要人员：

企业技术负责人具有8年以上公路工程管理工作经历，且具有公路专业高级以上职称；财务负责人具有中级以上会计职称。公路工程、机电工程、智能交通及交通工程专业人员不少于20人，其中中级以上职称的人员不少于10人。技术管理人员中，10人以上具有5年以上公路机电相关工程工作经历。

企业持有机电相关类职业资格证人员不低于30人，其中技师以上5人，设备操作人员应满足国家相关要求。

3．主要业绩：企业近3年交工过5个以上公路机电工程（内容包括监控、收费<IC卡收费方式>、通信<光纤数字传输方式>三大系统）的合同，且单个合同额在1000万以上的不少于2个。企业近3年承担过的公路机电日常和专项维护总里程不少于500公里，其中隧道的日常、专项维护里程不低于50公里。

4．主要设备：具有与该资质类别作业相适应的专业机具设备，并至少具有以下设备：

周期养护工程机电工程资质自有机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护车辆 |  | 10辆 |
| 2 | 高架车 | 14米及以上高架车 | 4辆 |
| 3 | 手持式检查图像机 | 工程宝STEST-896 | 12 |
| 4 | 激光笔 | 20公里 | 12 |
| 5 | 光时域反射仪 | AQ7275 | 3 |
| 6 | 光纤熔接机 | FSM-60S | 3 |
| 7 | 光时域反射仪 | MTS6000 | 3 |
| 8 | 激光测距仪 | RRO1500 | 3 |
| 9 | 手持式蓄电池测试仪 | 单个电池内阻 | 1 |
| 10 | 手持式CO-181测试仪 | 一氧化碳检测 | 1 |
| 11 | 电缆故障测试仪 | DLY-3 | 1 |
| 12 | 蓄电池组在线测试仪 | BCET | 1 |
| 13 | 集成电路测试仪 | 检测常用集成电路设备 | 1 |
| 14 | 网络分析仪 | NT955 Manual | 1 |

（五）交通安全设施

可承担本市范围内公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等设施的维修、更换及增设。

1．财务状况：企业净资产600万元以上，近3年财务主要指标状况良好。

2．主要人员：

企业技术负责人具有本专业或相近专业高级职称，财务负责人具有中级以上会计职称。公路工程或交通工程中级职称人员不少于5人，高级职称人员不少于2人，其中3人具有5年以上公路交通工程管理工作经历。设备操作人员应满足国家相关要求。

3．主要业绩：

企业近5年承担过等级公路累计500km以上交通安全设施（含标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等，至少3项以上）的养护施工，且累计交通安全设施养护施工工程合同总额1000万元以上。

4．主要设备：具备与等级公路交通安全设施养护施工相适应的专业机具设备，至少具有以下设备：

周期养护工程交通安全设施自有机械设备配备表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热熔釜 |  | 2台 |
| 2 | 热熔划线机 |  | 2台 |
| 3 | 底漆高压喷涂机 |  | 2台 |
| 4 | 除线机 |  | 2台 |
| 5 | 逆反射系数检测仪 |  | 1台 |
| 6 | 玻璃珠筛分器 |  | 1台 |
| 7 | 涂层测厚仪 |  | 1台 |
| 8 | 刻字机 |  | 2台 |
| 9 | 剪板机 |  | 2台 |
| 10 | 折弯机 |  | 2台 |
| 11 | 剪圆机 |  | 1台 |
| 12 | 贴膜机 |  | 1台 |
| 13 | 汽车吊 | 20t及以上 | 1台 |
| 14 | 波形护栏打拔钻一体机 |  | 1台 |